Технологический регламент производства алюминиевых вертикальных жалюзи системы V-34.

- Информационные данные о хранении и складировании.

  - Хранение профилей осуществляется на специальных стеллажах. Профили отсортированы по цветам. Поворотный стержень хранится в связках с опорой по всей длине. Алюминиевая лента хранится в коробках в горизонтальном положении.

  - Фурнитура и комплектация хранятся в закрытых помещениях (складах) расфасованная по сортам и типам на специальных стеллажах.

  - Температура воздух в помещениях хранения комплектующих не ниже 10С° с относительной влажностью воздуха не более 60%.

- Комплектация и оборудование для  изготовления пластиковых ламелей.

Карниз для жалюзи из пластика аналогичен карнизу для тканевых ламелей и его сборка описана в основном технологическом регламенте.  Алюминиевые ламели применяется пресс ПР-044.

Вырубка пресса представлена на рис№25.

Построение рабочего места аналогична месту для резки ткани см. основной технологический регламент рис.№19. Для скрепления ламелей внизу используется только металлическая цепь.

## Для пробивки отверстий для нижней цепочки применяется оборудование представленное на рис. №26.

Ламель изготавливается на   35 мм меньше габаритного размера указанного в технологической карте (основной тех. регламент рис.№5).

Количество ламелей определяется из таблицы рис№6а основного технологического регламента.

В ламелях после нарезки пробиваются отверстия под нижнюю цепь.

Металлическая цепь  V34-77 отмеряется исходя из расчета количество ламелей умноженное на 10,5 см.

Ламели упаковываются в специальные пластиковые короба и маркируются согласно п. 5.5. основного технологического регламента. Рис№17. Карнизы комплектуются кронштейнами в соответствии с таблицей приведенной на рис.№26.

| Горизонтальный размер изделия. | Количество кронштейнов. |
| --- | --- |
| 0-1500 | 2 |
| 1510-2000 | 3 |
| 2010-3500 | 4 |
| 3510-5000 | 5 |
| >5000 | 6 |

15.  Расход материалов и фурнитуры для изготовления вертикальной жалюзи 2000х2200 системы V34. 89мм.

| позиция | наименование | артикул | Размер | Кол-во | допуск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вес для веревки | V34-1 | - | 1 шт. | - |  |
| 2. | Веревка 2 мм. | V34-2 | 6,95м. | 1 шт. | (0,025м |  |
| 3. | Клипс | V34-3 | - | 1 шт. 2 шт. | - | (У (/( |
| 4. | Колечко | V34-4 | - | 1 шт. | - |  |
| 5. | Вставка | V34-5 | - | 1 шт. | - |  |
| 6. | Управляющая цепь | V34-12 | 2,95м. | 1 шт. | (0,025м |  |
| 7. | Нижняя цепь | V34-77в | 2,63м. 2,73 м. | 1 шт. | (0,025м | (У (/( |
| 8. | Бегунок с интервалом | V34-6 | - | 25 шт. 26 шт. | - | (У (/( |
| 9. | Соединитель управляющей цепи | V34-17 | - | 1 шт. | - |  |
| 10. | Поворотный стержень | V34-20 | 1,965м | 1 шт. | (0,001м |  |
| 12. | кронштейн | V34-27 | - | 3 шт. | - | При установке к потолку |
| 13. | Алюминий | V34-30 | 2,165м | 25 шт. 26 шт. | - | (У (/( |
| 15. | скоба | V34-35 | - | 1 шт. | - | (У |
| 16. | Фиксатор веревки | V34-37 | - | 1 шт. 2 шт. | - | (У (/( |
| 17. | Магнитный стопор | V34-38 | - | 1 шт. |  | (У |
| 18. | Карниз алюминиевый | V34-60 | 1,99м. | 1шт. | (0,001м |  |
| 19. | механизм | V34-61 | - | 1 шт. | - |  |
| 20. | Виниловый тюбик | V34-63 | - | 1 шт. 2 шт. | - | (У (/( |
| 21. | Кронштейн. | V34-64 | - | 3шт. | - | При установке к стене |

12.  Маршрутная карта технологического процесса сборки вертикальной пластиковых  жалюзи системы V-34.

| Заготовка верхнего карниза и поворотного стержня |
| --- |
| № операции | Наименование и содержание операции | Оборудование (код, наименование) | Приспособление, инструмент |
| 1. | Заготовка верхнего карниза | Рабочий стол. | Маятниковая пила MAKITA LS1040 |
| 2. | Заготовка поворотного стержня. | Рабочий стол. | Кабеле резы 4-10. |
| Сборка вертикального карниза. |
| 3. | Сборка кассеты бегунков | Рабочий стол. Рис№ 13. | Отвертка прямая №1 |
| 4. | Установка механизмов | Рабочий стол. Рис№ 13. | Отвертка крестовая №2, Электродрель, сверло (2,2мм. Разжимные круглогубцы. |
| 5. | Закрепление поворотного стержня | Рабочий стол. Рис№ 13. | Трубка прессовочная. |
| 6. | Установка веревок и цепочек управления | Рабочий стол. Рис№ 13. | Ножницы, проволочная игла. |
| 7. | Комплектация кронштейнами, маркировка, упаковка. | Рабочий стол. Рис№ 13. | - |
| Резка пластиковых ламелей. |
| 8. | Резка пластиковых ламелей. | Рабочий стол. Рис№ 17. | ПР-044 |
| Пробивка отверстий под нижнюю цепь. |
| 9. | Пробивка отверстий под нижнюю цепь. |  | WST-7 |
| Комплектация и упаковка ламелей. |
| 10. | Комплектация и упаковка ламелей. | - | - |

# Text boxes

Рис.№25