ООО «Решение для окон»

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЖАЛЮЗИ СИСТЕМЫ Изотра Хит 2

- Проверьте, совпадают ли размеры изделия с заявленнымы.

- Снимите боковые крышки с карниза.

- Разверните полотно жалюзи и при помощи

4-х саморезов, входящих в комплект каждого

изделия закрепите карниз, установив на планку

механизма корректоры штапика         (Левый и правый)

Количество устанавливаемых корректоров и длина саморезов зависит

от заявленной глубины штапика.

- Наметьте карандашом на верхней кромке нижнего штапика место крепления фиксатора троса, так чтобы направляющие лески были строго вертикальны и параллельны.

- Фиксатор троса должен быть закреплен узлом, как показано на рис. 2

В намеченных местах просверлите отверстия      2.9 мм на глубину не

менее 12 мм. При сверлении будьте аккуратны, не поцарапайте и не

разбейте стекло.

- Вставьте фиксатор троса вместе с леской в полученные отверстия. Если

фиксаторы плохо держатся в штапике их можно вклеить клеем

«супермомент».

- Снимите на верхнем карнизе крышку для цепи (верхний выступ крышки за-

крывает входное отверстие для лески). Натяните лески, зафиксируйте натяжение крышкой для цепи. Оставьте 5-8 см лески (остальное отрежьте).

- Наденьте на карниз боковые крышки.

- Разметьте на штапике (или раме) место положения фиксатора управляющей цепи. Закрепите фиксатор двумя саморезами 4*20, входящими в комплект изделия.

Производитель оставляет за собой право на изменения комплектующих, не ухудшающие внешний вид и работу изделия.