ЗАМЕР ЯПОНСКОЙ (ПАНЕЛЬНОЙ) ШТОРЫ

- Посмотрите, есть ли отопительные трубы, дверные или оконные ручки или другие препятствия, которые могут встретиться на пути движения ткани.

Убедитесь в том, что при полностью собранном изделии будет возможность открывать створки окна.

- Измерьте ширину вверху проема, по середине и снизу проема.

Измерьте высоту левой части проема, средней и правой части проема.

Выберите наименьший размер ширины и высоты.

- Определите длину карниза:

Если штора будет закрывать всю стену, то длина карниза = наименьшая ширина помещения- 1 см.

При определении высоты шторы рекомендуемое расстояние от пола до нижнего края шторы от 1 до 5 см.

В любом положении закрытом или открытом состоянии панельные шторы должны висеть свободно и не

касаться подоконника или других препятствий. При выполнении этого условия панельные шторы выглядят

эстетично без изгибов и менее подвержены  износу и поломке. Поэтому обращайте особое внимание на

зазоры и припуски при замере шторы.

При использовании штороводителя необходимо определить расположение управления и его длину.

Мы предлагаем штороводитель 114 см.

При использовании веревки необходимо определить сторону управления его длину. Выберите длину

управления такого размера, чтобы была возможность комфортного управления шторой.

При использовании электродвигателя  необходимо определить сторону расположения

электродвигателя на карнизе.  Атак же определить способ управления электродвигателем.

Старайтесь замерить панельные шторы как можно точнее.  Желательно замерить ширину и высоту в

нескольких точках, выбирая наименьший размер. Изделия будут изготовлены строго по вашим данным,

поэтому проверяйте все размеры.